ÚZEMNÍ STUDIE „ČEBÍN – POD ZAHRADAMI“

územní studie „ČEBÍN – POD ZAHRADAMI“

lokalita:	Území se nachází západně od centra obce mezi obytnou zástavbou při Nové ulici a železniční tratí.

objednatel:	Obec Čebín
Čebín 21
664 23 Čebín
Tomáš Kříž, starosta obce

pořizovatel:	Městský úřad Kuřim, Odbor investiční
Jungmannova 968
664 34 Kuřim
Stanislav Bartoš, vedoucí odboru
Ing. Vlasta Indrová, oprávněná osoba pořizovatele

zpracovatel:	knesl kynčl architekti s.r.o.
Šumavská 416/15
602 00 Brno
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. – garant projektu
číslo autorizace ČKA: 02 672

zpracovatelský tým:	Ing. arch. Jiří Knesl
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.
Ing. arch. Bohuš Zoubek
Ing. arch. Jan Špirit
Mgr. Martin Drdla
Ing. Karel Rychlý (zásobování elektřinou)
Ing. Vítězslav Vaněk (plynofikace, vodní hospodářství)

datum:	prosinec 2019

stupeň:	územní studie

Obsah územní studie

A.	NAVRŽENÉ PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ

A.1.	ÚVOD

A.2.	NAVRŽENÁ REGULACE

A.2.1.	Funkční využití území

A.2.2.	Prostorové uspořádání území

A.3.	návrh územního plánu

(	Výkresová část

A.01 	Regulace 	1 : 2 000

A.02	Návrh územního plánu – využití území 	1 : 2 000

ODŮVODNĚNÍ ZVOLENÉHO ŘEŠENÍ

B.	KOMPLEXNÍ NÁVRH

B.1.	ÚVOD

B.1.1.	Účel a cíle územní studie

B.1.2.	Vymezení řešeného území

B.1.3.	Použité podklady

B.2.	aNALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ

B.2.1.	Širší vztahy, současné využití území, limity využití území

B.2.2.	Majetkoprávní vztahy

B.3.	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

B.3.1.	Koncepce funkčního využití

B.3.2.	Koncepce struktury zástavby

B.3.3.	Koncepce veřejné infrastruktury

B.3.4.	Vztah k územnímu plánu

B.4.	ZÁVĚR

(	Výkresová část

B.01	Výkres širších vztahů	1 : 10 000

B.02	Limity využití území	1 : 2 000

B.03	Urbanistický návrh	1 : 2 000

B.04	Majetkoprávní vztahy	 1 : 2 000

B.05-A	Uliční profil A	1 : 200

B.05-B	Uliční profil B	1 : 200

B.06-A	Tech. sítě – vodovod, kanalizace	1 : 2 000

B.06-B	Tech. sítě – energetika	1 : 2 000

C.	PŘÍLOHY

C.1.	VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ

c.2.	VYJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU

c.2.1.	E.ON Distribuce, a.s.

c.2.2.	GasNet, GridServices, s.r.o

c.2.3.	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s

c.3.	SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL (NÁVRH)

NAVRŽENÉ PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ

Úvod

## Územní studie má sloužit jako podklad pro nový územní plán a jako podklad pro rozhodování o změnách v území tak, aby toto území bylo využito účelně. Územní studie tedy stanovuje podrobnější podmínky pro jeho funkční a prostorové využití.

Řešení územní studie, která obsahuje zpřesnění podmínek pro rozhodování v dotčeném území, je včetně výkresové části uvedeno v této kapitole (kap. A). V následující části (kap. B) je připojeno odůvodnění zvoleného řešení, které prostřednictvím konkrétního urbanistického řešení podrobně prověřuje navrženou regulaci.

navržená regulace

Navržená regulace využití území je znázorněna na výkrese A.01 Regulace (1 : 2 000) a popsána v následujícím textu.

Funkční využití území

V řešeném území jsou vymezeny následující typy pozemků:

Pozemky rodinných domů: jsou určeny pro rodinné domy (včetně souvisejících objektů domovního vybavení, parkování osobních vozidel a zahradních a rekreačních staveb) dle potřeby s možností integrace občanského vybavení či nevýrobních služeb; je možné zde umístit potřebnou dopravní či technickou infrastrukturu a veřejná prostranství.

Pozemky veřejné zeleně: jsou určeny pro veřejná prostranství s charakterem veřejné zeleně sloužící pro relaxaci obyvatel; je možné zde umístit veřejně přístupná hřiště, městský mobiliář, chodníky, stezky a potřebnou dopravní či technickou infrastrukturu.

Pozemky veřejných prostranství: jsou určeny pro veřejná prostranství zajišťující dopravní a technickou obsluhu přilehlých pozemků a související využití (např. doprovodná zeleň, městský mobiliář).

Prostorové uspořádání území

Prostorové uspořádání území je stanoveno prostřednictvím těchto regulací:

- Stavební čára: závazná linie, která určuje umístění převažující části průčelí hlavní stavby na pozemku směrem k veřejnému prostranství. Stavební čára může být v celé své délce souvisle zastavěná. Stavební čára je určena kótami určujícími její odstup od hranice veřejného prostranství.

Stavební čára je směrem do veřejného prostranství stanovena jako nepřekročitelná pro umístění jakékoliv budovy nebo její části, vyjma arkýřů, markýz, stříšek, vyrovnávacích zídek apod. Ostatní budovy mohou být „za“ stavební čárou (ve směru od veřejného prostranství dovnitř pozemku) umístěny libovolně.

Výjimka z ustanovení týkajícího se umístění hlavní stavby na stavební čáře je přípustná ve ztížených prostorových situacích, kde nelze jednoduše průčelí domu na tuto linii umístit (např. stavební čára má tvar oblouku a rovné průčelí na ni nelze umístit, nebo parcelace stavebních pozemků není kolmá na osu ulice a domy by musely stát na pozemcích nerovnoběžně s jejich bočními hranicemi); v tom případě se na stavební čáru umístí alespoň část průčelí (např. střed průčelí nebo jedno či obě nároží).

Stavební hranice: hranice mezi nezastavitelnou a zastavitelnou částí pozemku. Nezastavitelná část pozemku je umístěna na straně k veřejnému prostranství a tvoří ji zpravidla pás předzahrádek, na této části pozemku nelze umisťovat budovy (jiné stavby ano). Stavební hranice je určena kótami určujícími její odstup hranice veřejného prostranství.

Stavební hranice je směrem do veřejného prostranství stanovena jako nepřekročitelná pro umístění jakékoliv budovy nebo její části, vyjma arkýřů, markýz, stříšek, vyrovnávacích zídek apod. Budovy mohou být „za“ stavební hranicí (ve směru od veřejného prostranství dovnitř pozemku) umístěny libovolně.

Oplocení: závazná linie pro umístění oplocení pozemků. Oplocení se provádí jednotně v dané ulici, tj. umísťuje se v jedné linii a má stejný charakter. Je tvořeno plným soklem se sloupky a průhlednou výplní, přičemž výška soklu se pohybuje mezi 0,3 m a 0,5 m a celková maximální výška plotu se pohybuje mezi 1,3 m a 1,5 m.

Sloupky oplocení mohou být masivní (např. z kamene, betonu nebo cihel), nebo subtilní (např. ocelové), průhledná výplň je tvořena dřevěným laťováním, kovovým pletivem, apod.

Oplocení nezakreslené na výkrese A.01 Regulace (tj. především oplocení mezi jednotlivými soukromými pozemky) bude provedeno libovolně, přičemž nepřesáhne maximální výšku 2 m.

Minimální šířka pozemků veřejného prostranství: určena kótami ve výkrese A.01 Regulace.

Maximální výška zástavby na pozemcích rodinných domů: odvozuje se od stanoveného typu zástavby, tj. od rodinných domů. Jejich prostorová charakteristika je uvedena v § 2 písm. a) bodu 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, tj. jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a podkroví.

Návrh územního plánu

## Podklad pro řešení územního plánu (Hlavního výkresu) v dané lokalitě je zobrazen na výkrese A.02 Návrh územního plánu – využití území (1 : 2 000).

## V území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití:

rozvojové plochy smíšené obytné (určené zejména pro stavby pro bydlení, maximální výška zástavby 7/10 m – tzn. výška římsy nebo okapní hrany staveb nepřekročí 7 metrů a výška hřebene střechy nebo ustoupeného podlaží po úhlem 45° nepřekročí 10 metrů, to vše měřeno od úrovně veřejného prostranství, k němuž je orientované průčelí stavby, nebo v případě ztížených terénních podmínek od úrovně rostlého terénu při hraně obdobně orientovaného průčelí);

rozvojová plocha veřejné zeleně (určená zejména pro zeleň sloužící rekreaci obyvatel);

rozvojové plochy veřejných prostranství (určené zejména pro veřejná prostranství s charakterem ulic, tj. místní komunikace, atd.).